|  | Tracker DTS™ | Ortovox - M2 | Mammut Barryvox Transceiver |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание Рабочая частота Питание Батареи Продолжительность работы Вес Размер Гарантия Поиск Режим работы Цена (Ориентировочно) Источник | Цифровой маяк 457 кГц три AAA alkalines минимум 1 час в режиме поиска, более 200 часов в режиме передачи (примерно 250 часов только в режиме передачи или 50 часов только в режиме поиска) 298 грамм, включая батарею и крепёж. 200 грамм без батареи и крепежа. 140мм Х 80мм Х 30мм Гарантия 3 года N/A N/A $299.95 http://www.bcaccess.com/bcaproducts/tracker/tracker_features.html | Аналогово-цифровой лавинный маяк - M 2. Аккустическая и цифровая индикация 457 кГц 2 шт. АА В режиме передачи примерно 300 часов. В режиме поиска примерно 40 часов. 230 гр., включая вес батарей. 145мм X 62мм X 25 мм. Гарантия 5 лет Максимальный радиус: 80 метров Рабочий температурный диапазон: - 30 + 50 $347.00 http://www.ortovox.com/eng/produkte/produkte.phtml?kat=11&prod=111 | Аналогово-цифровой лавинный маяк 457 кГц три AAA alkalines Минимум 200 часов в режиме передачи. 170грамм Пожизненная Рабочий радиус действия: 50 метров $298.95 http://www.backcountrystore.com/store/CMH0012.html?CP=CJData&AID=10281785&PID=1244332 |